陕西锌业有限公司

冷却圆筒报价单

| 设备序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸没式冷却滚筒(不含电机) | Φ1024/Φ2074×18000mm | 1套 |  |  | 合同签订后1个月内交付,安装时间按照需方要求。含运费、安装调试、税费等。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

报价单填写说明：竞价方在报价单上直接填报，同时附单项报价表。填好的报价单由公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章。

说明：提交报价单时连同技术文件资料（盖章）一并提交。竞价方注明交货期、付款方式是否响应竞购方，如不响应，请说明交货期及付款方式。

报价单位：（章）

法定代表人或授权委托人：（签名）

报价时间：   年  月  日

一、 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一栏表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸没式冷却滚筒(不含电机) | Φ1024/Φ2074×18000mm | 1套 | 合同签订后1个月内交付,安装时间按照需方要求。 | 含运费、安装调试、税费 |

二、技术规格

1. 设计数据：

1.1、设计要求：

处理锌焙砂：12t/h；焙砂进口温度～1000℃，焙砂出口温度＜150℃。

2. 供货范围：（凡卖方提供的设备设施等必须分项报价并列清单，包括安装费）

2.1 描 述：

该设备用于52 平方沸腾炉锌焙烧制酸装置锌焙砂冷却及输送。

基本配套要求：

(1) 冷却滚筒的总体安装尺寸应符合竞购方提供的图纸尺寸及现有设备及基础的要求；筒体按照两节制作，利用法兰连接。

2.2 供货范围及要求：

2.2.1供货范围

冷却滚筒订货主要包括以下部件及连接件：

圆筒冷却机筒体，半剖式齿轮，托挡轮组，滚圈,水槽。

大齿轮：     材质：ZG310-570

滚圈材质：ZG310-570       拖轮及挡轮材质：ZG340-640

筒体主要材料20g，壁厚12mm。

减速机：ZQ650-31.5-1

配套联轴器I、II各1套

2.2.2技术要求：

(1).设备及包装等满足运输要求。

(2).厂家提供的设计资料:

冷却滚筒要求提供安装图（平面图，剖面图）及安装尺寸，吊挂安装点荷载数据，所标注尺寸能满足现有基础及水槽要求；

(3).提供设备安装、使用、检修说明书；

2.3现场技术服务

包括安装调试及72小时开车工作。

2.4运输到买方厂内

3．质量保证：

3.1符合国家相关标准的规定。

3.2满足买方的生产要求。

3.3从验收合格之日起，质保期为12个月。在此期间出现问题，卖方应无偿给买方维修。

4.提交的技术文件如下但不限于：

4.1 安装图纸：主要外型尺寸、总装图纸、基础载荷图，起吊能力以及厂房布局。

5. 现场服务

5.1 卖方的基本服务：

检查安装的正确与否

指导/培训买方人员。

进行一次72小时的试车。

5.2 试车期间做好检查

5.3 在试车之后，卖方须保证下列：

设备工作正常

所有指标在正常范围内

符合国家相关标准的要求

各项值不超过合同规定。

6.验收：

6.1验收标准按合同及技术协议。

6.2在买方工厂安装调试完毕，对设备进行各项性能测试等最终验收工作，同时进行操作、维修等技术培训，最终验收合格后双方签字生效

7. 培训：卖方应对买方的技术人员进行现场培训，直至招标人的技术人员熟练掌握设备操作。

8. 其它技术文件

卖方应免费提供完整的三套技术文件（设计文件提供图纸）。包括但不限于：

-外型尺寸图；

-安装基础图；

-设备总装图；

-运行维护手册；

9.包装：

包装箱应符合中国检验检疫的规定，包装箱尺寸必须符合中国公路运输规定，

适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于陆运输和整体吊装。

10. 运输方式：汽车陆运。限高4.2m。

二、商务条件

1、付款方式：

前期付款：合同签订后，买方支付合同总金额的百分之叁拾（30%）。

中期付款：设备完全交付后，买方初验收合格30日内，支付合同总金额的百分之叁拾（30%）。在买方支付合同总金60%后，供方同时提供13%增值税发票给买方。运输费开具全国通用运输发票。

后期付款：设备全部安装、调试完毕，买方最终验收合格30日内，支付合同总金额的百分之叁拾（30%）。

尾款：自买方最终验收合格之日起，设备正常运行无质量问题12个月期满，15日内付清余款（10%）。

2、质量保证期：最终验收合格之日起12个月。