陕西锌业有限公司2021年预防性试验及防污闪处理作业报价单

| 子项序号 | 试验 项目 | 试验内容 | 数量 | 单价（元） | 金额 (元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | SFSZ11-100000/110型三圈电力变压器试验 | 1.变压器直流电阻（三侧） | 2台 |  |  | 试验将在公司110kV进线线路保护设备更换作业期间实施，因此共需至少2天时间，且在时间上不一定连续，报价时请考虑此因素； |
|  |  | 2.绝缘电阻（含吸收比、极化指数） | 2台 |  |  |  |
|  |  | 3.变比（三侧） | 2台 |  |  |  |
|  |  | 4.介损（含套管） | 2台 |  |  |  |
|  |  | 5.Y5WZ-17/45型 10kV避雷器试验 | 2只 |  |  |  |
|  |  | 6.Y5WZ1-51/134W型 35kV避雷器试验 | 6只 |  |  |  |
|  |  | 7.有载开关外观检查 | 2套 |  |  |  |
|  |  | 8.变压器的微机保护测控装置校验 | 2套 |  |  |  |
|  |  | 金额小计 |  |  |  |  |
| 二 | 110kV线路避雷器试验及拆、装 | 避雷器（Y10W5-108/281W) 拆、装 | 2组 |  |  | 拆、装说明： 1.试验将在公司110kV进线线路保护设备更换作业期间实施，因此共需至少2天时间，且在时间上不一定连续，报价时请考虑此因素； 2.需攀登110kV架空线路铁塔进行高空作业；共5个铁塔，塔高约30米左右，最远的铁塔距离公司厂区约4--5千米； 3.报价单位应负责从塔上拆下及将试验之后的避雷器装上铁塔； 4.在一处铁塔作业时，因会对农田造成一定影响，会发生青苗损失赔偿，需由作业单位现场支付（根据以往经验，此款项在500元左右） 5.报价应考虑以上因素。 |
|  |  | 避雷器（Y10W5-108/281W) 试验 | 2组 |  |  |  |
|  |  | 避雷器（YH10WX5-108/281W)拆、装 | 5组 |  |  |  |
|  |  | 避雷器（YH10WX5-108/281W)试验 | 5组 |  |  |  |
|  |  | 金额小计 |  |  |  |  |
| 三 | 110千伏GIS设备SF6气体检测 | 微量水分 | 6组 |  |  | 试验将在公司110kV进线线路保护设备更换作业期间实施，因此共需至少2天时间，且在时间上不一定连续，报价时请考虑此因素； |
|  |  | 纯度 | 6组 |  |  |  |
|  |  | 分解产物 | 6组 |  |  |  |
|  |  | 金额小计 |  |  |  |  |
| 四 | 高压电气设施防污闪处理作业 | 110kV主变（2#、3#主变）高压绝缘子防污闪处理 | 108只 |  |  | 1、试验将在公司110kV进线线路保护设备更换作业期间实施，因此共需至少2天时间，且在时间上不一定连续，报价时请考虑此因素； 2、防污闪处理作业在竞购方对绝缘子进行清洗后再行作业。 |
|  |  | 两回110kV进线（1#、2#进线）门型框架高压绝缘子防污闪处理 | 18只 |  |  |  |
|  |  | 金额小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、入围的竞价单位在签订合同后，应尽快编制作业方案，供竞购方审核。 2、入围的作业单位在作业前应与竞购方签订安全协议。 3、入围的竞价单位应在第一次作业的前一日抵达竞购方作业现场，以便与竞购方作业项目所在车间进行对接以及接受安全教育。 |

报价说明：

1、报价单位在报价单报价栏直接填报单价，在不参与竞价的项目报价栏打“×”。特别注意：对于四个子项可以选择报价，但对子项之下的具体作业内容不能选择报价。

2、填好的报价单由报价单位公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章，未加盖公章或没有签名的报价单为无效报价单。

3、请报价单位认真阅读报价单右侧备注栏及底部说明栏中的相关信息，凡因阅读不到位、理解有偏差造成的报价失误，由报价单位自行负责。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价单位（章）：

报价日期：   年    月   日