陕西锌业有限公司隔膜压滤机采购报价单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔膜压滤机 | XMZG-100/1250 | 2台 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

一、技术要求

1、名称、规格

箱式隔膜压滤机（带反吹风接口）：压滤板1250×1250，过滤面积100㎡。

2、参数要求：

①、压滤介质温度：物料温度≤85℃，比重：1.45-1.85

②、压滤介质酸度：PH=3.5-4.0

③、压滤泵工作压力：厂家自定

④、压滤板材质要求：进口增强聚丙烯

⑤、滤饼含水量要求：≤20%

3、大梁做6层玻璃钢防腐后再全包3mm316L不锈钢

4、接液自动翻板机构。

二、供货范围：

1、压滤机本体（含滤布（提供滤布型号）及316L材质的接液自动翻板机构）。

2、配套水压榨泵本体（数量及参数由竞价方自行设计）。

3、压滤、压榨、反吹扫自动电气程序控制及配套的主管道及电动阀门（进液、反吹、压榨等）。

4、提供必要的一年内所需易损件配件。

特别说明：招标方仅提供主电源及所需水，压榨气源、控制气源至压滤机主体接口。

三、提供供货周期：供货时间8月25日前。

四、特别要求：

1、提供单台压滤机滤板厚度及数量、滤室容积、压滤面积。

2、提供压榨泵厂家及其参数。

3、提供压滤泵参数要求。

4、提供易损件规格及参数要求。

5、除机架、大梁外所有手柄螺栓、滚轮轴、接液机构等均采用316L材质。

6、提供安全操作规程。

报价单填写说明：竞价方按照此报价单填报单价（并报出分项报价）。填好的报价单由公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章。

说明：提交报价单时连同技术文件资料（盖章）一并提交。竞价方注明交货期、付款方式是否响应竞购方，如不响应，请说明交货期及付款方式。

报价单位：（章）

法定代表人或授权委托人：（签名）

报价时间：   年  月  日