陕西锌业有限公司

炉窑烟气集中深度治理升级改造项目

竞价文件

项目名称：升温电炉

二零二二年五月

一、 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一栏表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 720kw升温电炉 | 1台 | 45天，指导安装调试 |

二、当地气象条件:

| 建设场地 | 陕西商州 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 厂区海拔高度 | 744m |  |
| 大气压力 | 93.06kPa |  |
| 年平均温度 | 12.9°C |  |
| 极端最高温度 | 39.8°C |  |
| 极端最低温度 | -14.8°C |  |
| 年平均降雨量 | 700mm |  |
| 年最大降水量 | 94.4mm |  |
| 年平均相对湿度 | 66% |  |
| 最大相对湿度 | 88% |  |
| 最小相对湿度 | 19% |  |
| 年平均风速 | 1.4m/s |  |
| 年最大风速 | 4.5m/s |  |
| 主导风向 | 以东风和东南风为主，冬季多为西北风 |  |

三、技术规格、使用参数（条件）及技术要求

1、用途：转化工序系统升温；

2、工作环境：室外，含少量的SO2和S03酸性气体腐蚀性气氛；

3、被加热烟气介质：加热空气或7%含量SO2烟气；

4、电加热炉功率：720kW；（被加热空气量：9000Nm3/h （标况）；）

5、电加热炉进出口烟气管道直径Φ920X8；

6、型式：顶开门式；

7、电缆接线柱处温度不高于60°C

8、供货范围

8.1电加热炉1套；

8.2测温元件不少于3个；

8.3接线过度排（304材质）1批（满足电缆接线要求）；

8.4一年运行所需的备品备件。

9、提供工程设计技术资料及技术要求

9.1设备外形尺寸和重量

9.2受力或荷载条件，轮压及起重机推荐用轨道规格；

9.3设备用电条件（風压、功率等），滑触线安装条件及要求；

9.4提供设备安装、维护、使用说明书。

四. 供货范围：（凡卖方提供的设备设施等必须分项报价并列清单，包括设计、设备制作、运输费、调试费及培训等总承包工程全部费用，外供设备、电气、仪表、电缆等，并注明供货单位名称）

4.1 描 述：

用于制酸工段转化工序。

4.2 供货范围及要求：

4.2.1供货范围

供方提供竞购方设备的详细配置，外形尺寸、功率配置清单，提供设备型号、规格和主要零部件的材质情况，并对该设备功能进行必要的文字说明。供方包含运费。所供产品为成套产品。需方只提供主电源电缆。

供方提供近三年的同类业绩。

4.3现场技术服务

包括指导安装调试及72小时开车工作。对接管线竞购方方承担。

5. 运输到买方厂内

6．质量保证：

6.1符合国家相关标准的规定。

设计、制造、测试和检验按照现有规格和标准进行。产品设计、制造（施工）及检验标准按照最新标准要求

6.2满足买方的生产要求。

6.3从验收合格之日起，质保期为12个月。在此期间出现问题，卖方应无偿给买方维修。

7 .提交的技术文件如下但不限于：

7.1 提供CAD格式安装图纸：主要外型尺寸、总装图纸、基础载荷图，起吊能力以及厂房布局。

7.2  质量检测证明、材料检测报告。

8. 现场服务

8.1 卖方的基本服务：

检查安装的正确与否；

指导/培训买方人员。

进行一次72小时的试车。

8.2 试车期间做好检查；

8.3 在试车之后，卖方须保证下列：

设备工作正常；

所有指标在正常范围内；

符合国家相关标准的要求；

各项值不超过合同规定。

9.验收：

9.1验收标准按合同及技术协议。

9.2在买方工厂安装调试完毕，对设备进行各项性能测试等最终验收工作，同时进行操作、维修等技术培训，最终验收合格后双方签字生效

10. 培训：卖方应对买方的技术人员进行现场培训，直至竞购方的技术人员熟练掌握设备操作。

11. 其它技术文件

卖方应免费提供完整的三套技术文件（设计文件提供图纸）。包括但不限于：

-外型尺寸图；

-安装基础图；

-设备总装图；

-运行维护手册；

13.包装：

包装箱应符合中国检验检疫的规定，包装箱尺寸必须符合中国公路运输规定，

适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于陆运输和整体吊装。

14. 运输方式：汽车陆运。

15.付款方式（电汇或银承）：合同签订后，支付30%的预付款，设备到货初验合格无问题支付30%货款，安装调试合格后支付30%的货款，质保金10%一年后无问题一次付清。

备注：第一笔、第二笔付款前必须提供相应13%增值税发票，付第三笔款前开具剩余发票（也可在第一次付款前一次性开具合同全额税票）